## Slide 1: Flight Modes Introduction
2021145049
권창한

## Slide 2: Mode 분류
Manual(수동)-Easy
  Position Mode
  Position Slow Mode
  Altitude Mode
  Stabilized Mode
  Altitude Cruise Mode
Manual(수동)-Acrobatic
  Acro
Autonomous(자동)
  Hold
  Return
  Mission
  Takeoff
  Land
  Orbit
  Follow Me
  Offboard
모드 전환
조종기 스위치,
지상 관제소 이용

## Slide 3: Manual Mode

## Slide 4: Position Mode
GPS/위치 고정 기능, 가장 쉽고 안전
스틱 기능
  Roll/Pitch: 지면 위에서의 가속 제어
  Yaw: 수평 회전 제어
  Throttle: 상승-하강 속도 제어
스틱 해제 시
  기체 자동적 제동, 현 위치 & 고도 유지
언제 주로 사용하는가?
  비행 처음 시작 or 정밀 위치 유지가 필요한 상황

## Slide 5: Position Mode – Detail 1
왼쪽 스틱: Throttle/Yaw – 상승/하강 및 수평 회전
오른쪽 스틱: Pitch/Roll – 전/후진 및 좌우 이동
해당 이미지는 Mode 2 기준이며, Mode 1에서는 반대
스틱 조종 개요
Position Mode에서 Landing
Roll/Pitch  착륙 지점 위로 수평 이동
기체가 정지할 때 까지 대기
Trottle 스틱을 착륙할 때까지 부드럽게 당김
빠르게 착륙 감지하도록 Throttle 스틱을 끝까지 아래로 당김
 지면 감지하면, 자동으로 Disarm됨

## Slide 6: Position Mode – Detail 2
Parameter
Warning
Case 1. 기체가 수평 이동을 멈추지 않을 때
Altitude 모드로 전환, 착륙 시도
착륙 후 GPS/Magnetometer 방향, 보정 상태 점검
Case 2. 기체가 지면/착륙을 감지 못하고, Disarm 안될 때
지면에 닿은 후, Throttle 스틱을 낮게 유지 & Stabilized 모드로 전환(자동 착륙 감지 비활성화)
이후 조종기 스틱 제스처를 통해 수동으로 Disarm

## Slide 7: Position Slow Mode
Position Mode의 수평 이동/회전 속도가 제한된 버전
언제 주로 사용하는가?
  장애물 근처를 비행하는 경우  정밀 조종을 위해 속도 낮춤
  안전 규정을 준수해야 하는 경우

## Slide 8: Position Slow Mode – Detail 1
Parameter를 통한 속도 제한 설정
- RC 조종기나 MAVLink를 통해 속도 제한이 주어지지 않을 경우 아래의 매개변수 값을 사용
RC 조종기를 통한 속도 제한 설정
- RC 조종기 입력은 MAVLink, 고정 매개변수보다 우선
추가 RC 채널이 있는지 확인
AUX 채널 매핑(RC_MAP_AUXn), ** AUX 채널: 보조 채널
속도 제어 매핑: 원하는 축의 MC_SLOW_MAP_ 매개변수에 매핑
설정 방법
* 기입된 값은 초기 설정 값

## Slide 9: Position Slow Mode – Detail 2
MAVLikn를 통한 속도 제한 설정
“SET_VELOCITY_LIMITS” 를 사용하여 설정
MAVLink를 통해 설정된 제한 값은 매개변수에 설정된 고정 값을 덮어씀
** 예외: RC 조종기의 노브/슬라이더에 매핑되어 있으면 무시됨.
Warning
PX4는 속도 제한 텔레메트리를 제공하지 않음
즉, FC는 현재 설정된 속도 제한 값을 Ground station으로 스트리밍하여 보내주지 않음
 쉽게 말해, 외부에서 속도 제한을 설정했어도, 해당 설정 값이 FC 내부에 잘 반영되었는 지를 텔레메트리 데이터로 확인이 불가하다는 말.

## Slide 10: Altitude Mode
GPS 미사용 모드 중 가장 쉽고 안전
포지션 모드와의 차이점
  스틱을 놓았을 때, 기체가 수평을 잡고 고도를 유지하지만, 수평 위치에 대한 제동 & 고정은 없음
  즉, 바람에 표류함
언제 주로 사용하는가?
  GPS 신호가 없는 실내에서 고도를 안정적으로 유지하고자 할 때

## Slide 11: Altitude Mode – Detail
관련 Parameter
* 기입된 값은 초기 설정 값
Technical Summary는 Position Mode와 중복되는 느낌
+ 직접 조작하면서 익히는 게 좋아보여서, 생략.

## Slide 12: Stabilized Mode
스틱을 놓으면, 수평 자세 유지, 고도나 위치는 유지 X
고도, 수평 위치 모두 바람의 영향 받음
언제 주로 사용하는가?
  지상 관제소에서 수동 모드가 선택되었을 때 사용
*** 스틱이 중앙에 있을 때 ***
Position Mode  고도 & 지상 위치 모두 안정화
Altitude Mode  고도 안정화
Stabilized Mode  수평 안정화

## Slide 13: Stabilized Mode – Detail
관련 Parameter

## Slide 14: Altitude Cruise Mode
Altitude 모드와 비슷함
차이점
  Roll, Pitch 스틱을 놓았을 때, 기체가 수평을 잡지 않고, 추가적 입력 전까지 기울임(tilt) 유지
  수동 조종 Fail-safe 비활성화 가능, 새로운 입력 없어도 기체가 설정된 경로를 계속 비행하도록 가능
언제 주로 사용하는가?
  고도는 자동 유지 & 수평 이동은 기존 이동 명령을 지속하고 싶을 때

## Slide 15: Altitude Cruise Mode – Detail
관련 Parameter

## Slide 16: Acro
Roll, Loop 같은 곡예 비행 기동을 위한 모드
스틱을 놓으면, Roll, Pitch, Yaw 축을 따라 회전을 멈추지만 이외 방식으로 기체를 안정화시키지 않음
조종사가 자세, 고도, 위치를 모두 제어해야 함

## Slide 17: Manual Mode Review

## Slide 18: Autonomous Mode

## Slide 19: Hold Mode
기체가 현재 위치/고도에서 정지, 호버링(정지 비행)
Manaul Mode에서의 Position Mode 와 유사

## Slide 20: Hold Mode – Detail
관련 Parameter
만약, NAV_MIN_LTR_ALT 고도 미만에서 Hold Mode를 켜면, 먼저 해당 고도까지 상승함
스틱을 움직이면 Position mode로 변경

## Slide 21: Return Mode
안전 고도까지 상승 후, 홈/랠리 포인트로 경로를 따라 비행, 착륙함
GPS 필요
RTH(Return to home): 배터리가 부족 or Failsafe에서 자동으로 작동
작동 순서
  상승: 안전고도까지 수직 상승
  비행: 홈/랠리 포인트까지 자율적 이동
  착륙: 목표 지점 도달 시 자동 착륙

## Slide 22: Return Mode – Detail 1
관련 Parameter

## Slide 23: Return Mode – Detail 2
기본 복귀, RTL_CONE_ANG = 0
RTL 명령을 받으면, RTL_RETRUN_ALT 변수까지 상승한 뒤 복귀
만약, 이미 더 높은 고도이면 해당 높이로 복귀
 문제점: 배터리 & 시간 낭비가 발생할 수 있음
스마트 복귀, RTL_CONE_ANG > 0
드론이 복귀 지점과 아주 멀 때는 동일
드론이 복귀 지점과 가까울 때는 배터리 & 시간 절약 가능

## Slide 24: Mission Mode
기체가 Flight Controller에 업로드된 Mission/Flight Plan 수행
GPS 필요

## Slide 25: Mission Mode – Detail 1
임무 실행 가능성 검사
아래 조건 중 하나라도 해당되면 미션 모드로 전환이 안되고, Hold 모드로 전환됨
계획된 geofence or 안전 geofence와 충돌할 때
이/착륙 항목이 필수 사항으로 설정되었으나, 해당 항목이 누락된 경우
+ 추가적으로, 첫번째 waypoint가 너무 멀리 떨어져있으면, 경고는 오지만 임무 진행은 가능
일반 파라미터
임무 실행 가능성 검사 관련 파라미터

## Slide 26: Mission Mode – Detail 2
Mission Command Timeouts
시간이 다소 소모될 수 있는 임무가 있는 경우,
PX4가 HW로 부터 센서 값을 받아 동작이 완료됨을 확인하고 다음으로 넘어가는 게 가장 좋음
그러나, 센서 값이 안 들어오는 경우, 다음 진행으로 넘어가지 못하는 상황이 생길 수 있음
따라서, Timeout 시간이 지나면 강제적으로 다음 명령으로 넘어감
파라미터: MIS_COMMAND_TOUT
*** Mission Commands ***
내용 너무 많아서 넘김

## Slide 27: Takeoff Mode
수직 이륙 후 Hold Mode로 전환됨
작동 순서
  시동: 모터 켜짐
  수직 상승: 설정된 이륙 고도까지 상승
  모드 전환: 목표 고도 도달 시 Hold Mode로 전환, 호버링

## Slide 28: Takeoff Mode
관련 파라미터

## Slide 29: Land Mode
자동 착륙
작동 순서
  현 위치/고도에서 수직 하강
  지면에 가까워지면, 하강 속도 줄이며 착지
  착지 후, 모터 자동 정지, 비행 종료

## Slide 30: Land Mode
관련 파라미터

## Slide 31: Orbit Mode
원형 비행, 기체의 코가 원의 중앙을 향하도록 Yaw 상시 유지
RC 조종은 선택적으로 궤도 반지름, 방향, 속도 변경 가능

## Slide 32: Orbit Mode - Detail
ㅌ
관련 파라미터
왼쪽 스틱
위/아래  상승/하강 속도 제어, 데드존에 있으면 고도 잠김
오른쪽 스틱
- 왼/오  시계/반시계 방향으로 궤도 가속 제어, 데드존은 현 속도 유지
- 위/아래  궤도 반경(작게/크게) 제어, 데드존은 현재 반경 유지
ㅌ

## Slide 33: Follow Me Mode
위치 설정점을 제공하는 beacon을 따라감
  Beacon: 스마트폰, 전용 송신기 등
RC 조종은 선택적으로 따라갈 위치를 설정하는 데 사용 가능

## Slide 34: Follow Me Mode - Detail
ㅌ
관련 파라미터
Warning
라디오, 안드로이드 기기 격리
안드로이드용 QGC 오류 발생

## Slide 35: Offboard Mode(외부 제어 모드)
기체가 MAVLink or ROS 2를 통해 제공되는 위치, 속도, 자세 설정점을 따름
 즉, 외부 컴퓨터에서 제어함
RC 조종은 선택적으로 따라갈 위치를 설정하는 데 사용 가능

## Slide 36: Offboard Mode – Detail1
MAVLink vs ROS 2 차이점
MAVLink: alive 신호 & 이동 명령을 한번에 보냄
ROS 2: alive 신호 & 이동 명령을 분리해서 보냄
* alive 신호는 2Hz 이상으로 계속 보내야 함

## Slide 37: Offboard Mode – Detail2
MAVLink vs ROS 2 차이점
MAVLink: alive 신호 & 이동 명령을 한번에 보냄
ROS 2: alive 신호 & 이동 명령을 분리해서 보냄
* alive 신호는 2Hz 이상으로 계속 보내야 함
ROS2 제어 모드 설정 방법
우선순위: 위치>속도>가속도> 고도 순
OffboardControlMode 메시지를 받았을 때,
우선순위에 따라 가장 먼저 true로 선언된 필드를 기준으로 제어 모드 작동
Copter Main 메시지
px4_msgs::msg::TragectorySetpoint: 궤적 설정값  위치,속도,가속도 제어 조합 가능
px4_msgs::msg::VehicleAttitudeSetpoint: 기체 자세 설정값
px4_msgs::msg::VehicleRatesSetpoint: 기체 각속도 설정값

## Slide 38: Offboard Mode – Detail3
MAVLink 이용
SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED  로컬 NED 좌표계(드론의 이륙 지점 기준) 사용하여 제어
SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT  글로벌 좌표계(GPS 위도, 경도 기준) 사용하여 제어
SET_ATTITUDE_TARGET  원하는 자세 ㅓ설정

## Slide 39: Review